## Slide 1
MY LITTLE DESIGN ROOM
PRESENT

## Slide 2
Wafer 분석 실습
Wafer Map 패턴 분류 및 불량 원인 탐험
Copyright by DS4기 2조 김현영/조성민/조용환

## Slide 4
CONTENTS
불량 패턴 파악
불량 패턴 분류
No-Lable 분류
삼성에서 적용 여부

## Slide 5
김형주 교수님(교장) :
그래, 발표 준비는 다 되었는가?
그럼 바로 시작하도록 하지

## Slide 6
2조 일동 :
자, 그럼 발표를 시작해볼까!
조성민
김현영
조용환

## Slide 8
Task 1: 불량 패턴 및 Lot 과의 관계 파악

## Slide 9
1. 포켓몬스터의 역사
1. Wafer Failure Type
Center
Donut
Edge-Loc
Edge_Ring
Loc
Random
Scratch
Near-full
35%
15%
Frequency of Failure Type
Chart: 
| No-Label | Label-Pattern | Label&Non-Pattern
열1 | 78.7 | 18.2 | 3.1
Label & Failure (3.1%)
Label &
Non-Failure (18.2%)
No-Label (78.7%)
Wafer Type
811457 (Total) = 25519 (Label & Failure) + 147431 (Label & Non-Failure)
+ 638507 (No-Label)
25519 (Label & Failure) = 17625 (Train Set) + 7894 (Test Set)

## Slide 10
1. 포켓몬스터의 역사
1. Wafer Failure Type

## Slide 11
1. 포켓몬스터의 역사
2. Lot 내 불량 발생 유형
Chart: 
| All WF Fail | Single WF Fail | Etc | Cycle Fail
판매 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.01
Cycle Fail – 주기 불량 (2주기, 3주기, 4주기)
Single WF Fail - 1~3매 Fail
All WF Fail – 10매 이상 진행 된 Lot중 All WF 불량

## Slide 12
Task 2 : 불량 패턴 분류

## Slide 13
1. 포켓몬스터의 역사
1. 전처리
Rectangular - 13 Zone
Ellipse - 10 Zone
Strength - Loc, Edge_Loc
Strength – Edge_Ring, Donut, Center
Zonal Analysis
Zone 별 Density (Fail Count / Normal Count)
23 Features = 13 (Rectangular) + 10 (Ellipse)

## Slide 14
1. 포켓몬스터의 역사
1. 전처리
Radon Transform
0º ~ 180º로 스캔하면서 각도마다 중심축 기준으로 Fail에 대해 명암으로 시각화
20 Dimension 별 AVG, STD 산출 (Total 40 Dimension)
Center
Loc
Random
Scratch
Near-Full
Donut
Edge_Loc
Edge_Ring
63 Features = 23 (Zone) + 20 (Radon AVG) + 20 (Radon STD)

## Slide 15
1. 포켓몬스터의 역사
1. 전처리
SMOTE – Test Set Over Sampling
25519 (Label & Failure) = 17625 (Train Set) + 7894 (Test Set)
소수 데이터 중 특정 벡터 (샘플)와 가장 가까운 이웃 사이의 차이를 계산 후
0~1사이의 난수 곱

## Slide 16
Accuracy
1. 포켓몬스터의 역사
2. Modeling
Logistic Regresssion
Gradient Boosting
RandomForest
AdaBoost
SVM
XGB
63.7%
1
2
3
4
5
6
Python Coding
CV : 5
Grid Search
67.5%
63.5%
69.6%
56.8%
65.9%
Huk!

## Slide 17
1. 포켓몬스터의 역사
2. Modeling
600
300
1st Label : Loc
Prediction : Edge Loc
2nd Label : Edge-Ring
Prediction : Edge Loc
1st Loc VS Edge Loc
Label이 잘못된 Case
Pred이 잘못된 Case
2nd Edge-Ring VS Edge Loc
Label VS Prediction이 맞지 않는 Case
Label이 잘못된 Case
Pred이 잘못된 Case

## Slide 18
1. 포켓몬스터의 역사
3. 추가 전처리
Chart: 
| All WF Fail | Single WF Fail | Etc | Cycle Fail
판매 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.01
Lot 내 불량 발생 유형
All WF Fail
Single WF Fail
Cycle Fail
Etc
All WF Fail
Cycle Fail
Center
Donut
Edge_Loc
Edge_Ring
Loc
Random
Scratch
Near_Full
8% | 8%
2% | 4%
2% | 47%
84% | 27%
1% | 13%
2% | 0.1%
0.1% | 0.1%
0.1% | 0.1%
All WF Fail / Cycle Fail Feature 추가

## Slide 19
1. 포켓몬스터의 역사
4. 추가 Modeling
1
2
3
4
5
6
XGB
GradientBoosting
LogisticRegression
RandomForest
AdaBoost
SVM
Ensemble
Machine Learning (Zonal + Radon)
Ensemble (Zonal + Radon + All Fail + Cycle Fail)
Deep Learning – CNN
Deep Learning - CNN
Feature extraction
classification
811457개 image → 26*26 Resize
- Train set : 54,355
- Validation set : 118,595
4 Convolution layers (with B/N, Pool, D/O)
2 Fully Connected layers
Mechine Learning - Ensemble
Accuracy : 92.8%
Accuracy : 95.2%

## Slide 20
1. 포켓몬스터의 역사
4. 추가 Modeling
Machine Learning (Zonal + Radon)
65%
Ensemble (Zonal + Radon + All Fail + Cycle Fail)
93%
Deep Learning - CNN
95%

## Slide 21
Task 3: No-Lable 데이터

## Slide 22
1. 포켓몬스터의 역사
3. No-Lable 데이터
1. 포켓몬스터의 역사
3. No Label Data 분석
원 인 은 ???
1. 기존 Label 분류 오류
2. 중복불량 분류 어려움
Edge - Ring
Local
Local + Edge-Loc
Local

## Slide 23
1. 포켓몬스터의 역사
4. 삼성에 적용한다면
Wafer MAP
분석
Defect 분류
설비
이상검수
PM/BM
불량부품 개조/개선
불량
조기감지
Attack 최소화
관리 Spec 강화
이상 판단
혐의설비검출
불량 Zero화
경영성과 극대화
Wafer Map 분석
- Wafer Map
- Die Size
- Lot Name
- Wafer Index
- Failure Type
- Time 정보
- Image Data
- Equipment
- Recipe
- FDC Sensor Data
+
Present PC
Before PC
경시변화 검출
이상 Step 검출
혐의부품 검출
C/B Temp
Plasma P/W

## Slide 24
2조 일동 :
야호, 모든 발표를 다 끝냈다!
자, 그럼 질문은 받아볼까?
조성민
김현영
조용환

## Slide 25
Q&A
IF YOU HAVE ANY QUESTION

## Slide 26
POKET MONSTER
THANK YOU !